## Slide 1: 遥控器部分

## Slide 2: 电路图
电池
正极
负极
降压模块
+
+
-
-
12v
5v
蓝牙
5V
GND
TX
RX
MPU6050
5V
GND
SCL
SDA
aduino
VIN
GND
TX
RX
SCL
SDA
开关

## Slide 3: 焊电路注意事项
MPU6050摆放方向！！要打孔固定
Arduino周围仍采用三圈排针
走线先考虑信号线（TX，RX，SDA，SCL），尽量短，少转弯。
走完信号线走电源线（5V，GND），电源线可随意走。
注意开关的正确使用。

## Slide 4: 降压模块
注意有in和out两端，in为输入电压，out为输出电压。
焊接好之后，用电表测量out两端电压，用螺丝刀调整电位器，使out两端电压为5V.

## Slide 5: 蓝牙 HC-05
协议 UART
AT模式
主机-从机

## Slide 6: 协议 UART
串口协议
RX—接收
TX—发送
能同时接收和发送

## Slide 7: AT指令模式 （配置蓝牙的名称，密码等）
Usb-ttl
HC-05
TX
TX
RX
RX

## Slide 8: 软件 串口助手
端口：USB的端口
波特率：数据传输速率
ＰｏｒｔＨｅｌｐｅｒ．ｅｘｅ

## Slide 9: AT指令集 （详见pdf文件“蓝牙串口说明书”）
主机AT指令
测试通讯
（发送ＡＴ，接收ＯＫ）
从机AT指令
测试通讯
（发送ＡＴ（／ｒ／ｎ），接收ＯＫ）
（／ｒ／ｎ）即在发送区输入回车

## Slide 10: 蓝牙配置要求
波特率一致，默认为９６００，我的程序中是115200.
Ｐｉｎ一致，即密码一致，上电之后可以自动连接
Ｐｉｎ主机从机一致，不可所有的都一样，所有的都一样会造成信号串扰，即所有都共同连接。
两个蓝牙链接后灯会常亮。

## Slide 11: 蓝牙配置要求
名称随意
PIN配置为”15+学号后两位”,共四位,两个蓝牙PIN一致。
波特率115200

## Slide 12: 补充 手机和蓝牙相连
手机相当于一个主机
搜索从机
输入ｐｉｎ
蓝牙灯常亮，链接成功

## Slide 13: 测试实验
ＵＳＢ－ＴＴＬ
（ＣＯＭ４）
ＨＣ－０５
（主机）
ＨＣ－０５
（从机）
ＵＳＢ－ＴＴＬ
（ＣＯＭ５）
ＲＸ
ＲＸ
ＴＸ
ＴＸ
ＲＸ
ＲＸ
ＴＸ
ＴＸ

## Slide 15: 蓝牙与arduino
Serial.parseInt()函数，作用是在收到的字符流中，找到数字字符，并累积在一起，直到收到一个非数字字符时，将前面收到的数字字符转换成一个整数。如果要传送多个数值，中间用逗号等分隔符隔开即可。比如三个数值，”12，325，993“，后面加一个自定义的结束符，作为字符串发给Arduino。（例程中用字符"X”作为结束符。）这样接收数据完整而可靠。接收float可以用Serial.parseFloat()函数，用法一样。

## Slide 16: 示例
while (Serial.available() > 0) { // 串口收到字符数大于零。
p = Serial.parseInt(); // 在串口数据流中查找一个有效整数。
if (Serial.read() == 'X') { // 收到结束符后开始处理数据。
}
}

## Slide 17: MPU6050 （陀螺仪加速度计）
电路连接
程序

## Slide 18: 电路连接
VCC--------5v
GND--------GND
SCL----------SCL
SDA---------SDA
A4 (SDA), A5 (SCL)

## Slide 19: 程序
Example:
1.raw:
输出mpu6050原始数据
2.dmp:
经过数字信号处理的数据

## Slide 20: 使用数据
Pitch:俯仰角（控制前进后退）
Roll: 横滚角（控制左右转弯）